Итоговый тест по РНГМ для заочного отделения 3-Р, ответы прислать на почту не позднее 05.02.2021г. 9099767120@mail.ru. Указать ФИО, группу, курс, специальность.

Выбрать один правильный ответ

1. Может ли объект разработки включать два продуктивных пласта?

1. Нет

2. Да

3. не знаю

2. Какой может быть форма сетки скважин?

1) треугольная и квадратная

2) квадратная и прямоугольная

3) круглая и треугольная

3. Для поддержания пластового давления применяют:

1) закачку в пласт воды и газа;

2) микробиологическое воздействие на нефтяной пласт;

3) применение газлифтного способа добычи.

4. При каком режиме залежи самый высокий коэффициент извлечения нефти из пласта?

1) гравитационном

2) водонапорном

3) газонапорном

4) режиме растворенного газа

5. Типы пород коллекторов подразделяются:

1) на гранулярные и трещиноватые.

2) на гранулярные и гладкие.

3) на изогнутые и трещиноватые.

4) на трещиноватые и пористые

6. Основными параметрами пород-коллекторов являются:

1) пластовое давление и газовый фактор

2) свойства пластовых флюидов

3) пористость, проницаемость, насыщенность

4) давление насыщения нефти газом

7. Системы разработки месторождений подразделяется на:

1) с ППД и без ППД

2) с КПД и КВУ

3) с КВЧ и КВУ

8. Гидродинамические исследования скважин и пластов подразделяются на:

1) начальные, вторичные, специальные.

2) текущие и специальные, внеплановые

3) первичные, текущие, специальные.

4) по мере необходимости.

9. Под разработкой нефтяных и газового месторождения понимается:

1) управление процессом фильтрации газа в пласте с целю его добычи.

2) управление процессом движения нефти и газа в пласте к скважинам с целью их добычи.

3) управление процесса образования гидратов в пласте.

4) управление процессом фильтрации воды в пласте.

10.Показателями разработки месторождений являются:

1) число разведочных скважин, среднесуточный дебит нефти и газа, забойное давление

2) эксплуатационный фонд скважин, годовая добыча нефти, обводненность продукции

скважин

3) число нагнетательных скважин, среднесуточный дебит нефти и газа, забойное давление

4) число добывающих и нагнетательных скважин, годовая добыча нефти и жидкости, %

обводненность продукции скважин.

11. Сколько стадий разработки нефтегазовых месторождений:

1) 1

2) 2

3) 3

4) 4

12. Методы исследования нефтяных и газовых скважин подразделяются на:

1) физические, промысловые, гидродинамические

2) геофизические, гидродинамические, лабораторные

3) геофизические, визуальные, лабораторные

4) физические, химические, лабораторные

13. Основной задачей исследования скважин является:

1) анализ и контроль процесса разработки.

2) уточнение добывных способностей скважин

3) обводненность продукции скважин

14.Депрессия на пласт это:

1) перепад пластового давления и забойным давлением;

2) перепад забойного давления и буферного давления;

3) перепад пластового давления и давления насыщения;

4) перепад давления в затрубном пространстве.

15. Основными параметрами гидродинамических исследований скважин является:

1) статический и динамический уровни жидкости, Рзаб., Рпл.;

2) перемещение ВНК и ГНК

3) техническое состояние скважины

4) оценка фильтрационно-емкостных свойств

16.Эксплуатационный фонд скважин подразделяется на скважины:

1) действующие и бездействующие (включая скважины в кап. ремонте)

2) законсервированные и находящиеся в освоении после бурения

3) ожидающие капремонта и эксплуатационные

4) находящиеся в планово-прафилактическом обслуживании.

17. Установившийся режим фильтрации определяется

1) по постоянству дебита и давления

2) при изменении дебита и давления

3) при изменении температуры и давления н забое

4) при постоянной температуре и давления

18. Результатом исследования является построение графика зависимости

1) дебита от депрессии

2) дебита от давления

3) дебита от температуры

19. Цели проведения гидродинамических исследований

1) установление зависимости между дебитом и депрессией

2) определения способа эксплуатации

3) установление режима скважины

20. Запасы нефти, газа и содержащихся в них ценных компонентов разрабатываемых

месторождений подлежат утверждению в:

1) нефтегазодобывающим организациям

2) государственному комитету запасов РФ (ГКЗ РФ)

3) ростехнадзор РФ

4) центральному комитету по разработке

21. Установить соответствие между стадиями разработки

1. I стадия                                                        1. стабильной добычи нефти

2. II стадия                                                         2. нарастающей добычи нефти

3. III стадия                                                             3. завершающая стадия

4. IV стадия                                                      4. падающей добычи нефти

22. Установить последовательность составления технологической проектной

документации при проектирование системы разработки

1. проект пробной эксплуатации

2. технологическая схема разработки

3. уточненный проект разработки

4. технологическая схема опотно-промышленной разработки

5. проект разработки

23. Установить соответствие между видами заводнений

1. законтурное заводнение 1 для месторождений малой площадью

2. внутриконтурное заводнение 2. для средних месторождений

3. приконтурное заводнение 3. для крупных месторождений

1. водонапорный режим                                          1. 0,05 - 0,3

2. газонапорный режим                                          2. 0,15 - 0,3

3. режим растворенного газа                                      3. 0,5 - 0,8

4. гравитационный режим                                             4. 0,4 - 0,7

25. Установить соответствие категории запасов по степени изученности

1. предварительно оцененные                                                       1. А, В, С1 и С2

2. прогнозные                                                                                      2. С3

3. перспективные                                                                               3. Д, Д1, Д2

26. Закончите предложение: «Горные породы, обладающие способностью вмещать нефть,

газ, воду и отдавать их в промышленных количествах при разработке называются ****»

27. Вставите пропущенное слово: «Под плотностью *** скважин подразумевают

отношение площади нефтеносности к числу добывающих скважин»

28. Закончите предложение: «Отношение извлеченного из залежи количества нефти к первоначальным балансовым запасом называется ****»

29. Вставите пропущенное слово: «Отношение годовой добычи нефти к начальным

балансовым запасам характеризует * * * разработки месторождения».

30. Закончите предложение: «Товарное качество нефти зависит от содержания в ней *****»